| Установка и подключение СФИНКС 1.10 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Красный – + 12V DС Напряжение питания иммобилайзера (+ 12V DС) не должно пропадать при запуске двигателя автомобиля. Черный – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Белый – выключатель педали тормоза (+) Синий − выключатель педали тормоза (−) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный-фиолетовый – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Недопустимо существенное увеличение длинны сенсорного провода. Коричневый – выход (–) к реле блокировки Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 2,5 ma Ток выхода к реле блокировки не более 0,7 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С |  | Назначение Иммобилайзер Сфинкс 1.10 – высокоэффективное средство защиты автомобиля от угона c простым и понятным для пользователя принципом управления. Сфинкс 1.10 функционально объединил в себе широко известные модели иммобилайзеров С1.4s и С1.6s, наделив их новой функцией программного выбора типа блокировки (нормально замкнутая (НЗ) или нормально разомкнутая (НР)). Иммобилайзер Сфинкс 1.10 может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия В С1.10 реализован алгоритм остановки двигателя с имитацией неисправности – до окончательного глушения иммобилайзер несколько раз кратковременно заблокирует двигатель. Запуск процесса глушения двигателя зависит от выбора функционального типа (1.4 или 1.6, см. Программирование иммобилайзера). Версия 1.4 При несанкционированном запуске двигателя (С1.10 в режиме охраны) автомобиль будет работать сколь угодно долго до первого нажатия на педаль тормоза. При нажатии на педаль тормоза запускается процесс глушения двигателя: При первой попытке угона двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после нажатия на педаль тормоза. После второй попытки запуска двигатель заблокируется через 6 секунд после включения зажигания. При последующих попытках запуска двигатель будет блокироваться через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд после включения зажигания. Версия 1.6 При выборе данной версии в случае несанкционированного запуска двигателя (С1.10 в режиме охраны) процесс глушения начинается после включения зажигания: При первой попытке несанкционированного запуска двигатель окончательно заблокируется через 11 секунд после включения зажигания. После второй попытки запуска двигатель заглохнет через 6 секунд. При последующих попытках запуска двигатель будет глохнуть через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд после включения зажигания. Если при программировании выбран жесткий способ блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения. После глушения иммобилайзером двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать С1.10 невозможно). |
| --- | --- | --- |
| Постановка С1.10 в режим охраны С1.10 ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий вход системы в режим охраны. Снятие С1.10 с охраны Версия 1.4 Для снятия иммобилайзера с охраны необходимо после включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод (см. Схема подключения) от выключателя педали тормоза) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие с охраны. Если после включения зажигания Вы нажали на педаль тормоза, но не коснулись сенсора, то в течение 11 секунд Вы можете повторить попытку снятия с охраны (опять нажать на педаль тормоза и коснуться сенсора). В противном случае двигатель заблокируется. Чтобы после этого снять с охраны иммобилайзер необходимо выключить/включить зажигание и, пока двигатель не заблокировался, вновь нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Версия 1.6 Для снятия С1.10 с охраны необходимо до включения зажигания нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие с охраны. Зажигание необходимо включить не позже чем через 10 секунд после снятия с охраны. Иначе С1.10 автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.10 применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток угона (3 раза сработали блокировки двигателя) снять с охраны С1.10 можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание, снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер в технический режим работы. В этом режиме иммобилайзер не блокирует двигатель. Вход в технический режим Снять С1.10 с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля (снятие питания С1.10) технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.10 с охраны. При выходе из технического режима удерживать сенсор около 2-х секунд до появления звуковых сигналов подтверждения. Изначально С1.10 находится в техническом режиме. После установки иммобилайзера не забудьте выйти из технического режима! |  | Программирование иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) С1.10 позволяет путем программирования адаптировать систему под конкретный автомобиль. Изменяемые функции иммобилайзера: Функциональный тип иммобилайзера Версия 1.4 – блокировка двигателя по нажатию на педаль тормоза Версия 1.6 – блокировка двигателя после включения зажигания Тип блокировки двигателя (НЗ или НР) Способ глушения двигателя безопасный тип (S-type) – периодическая кратковременная блокировка двигателя до момента его окончательного глушения (имитация неисправности двигателя); жесткий тип (H-type) – С1.10 через определенное время (см. Принцип действия) заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Программирование иммобилайзера С1.10 Вход в режим программирования, выбор функционального типа Снять С1.10 с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 2 или 3 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимой версии иммобилайзера (см. рисунок). При отпускании сенсора или тормоза С1.10 войдет в режим программирования. Не выходя из режима программирования осуществите при необходимости выбор типа блокировки и способ глушения двигателя. Программирование типа блокировки и способа глушения Выбор типа блокировки и способа глушения осуществляется кратковременным касанием сенсора. После каждого касания сенсора прозвучит 1, 2, 3 или 4 звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки. Выход из режима программирования Выключить зажигание. Прозвучит длинный звуковой сигнал подтверждения выхода из режима программирования. Иммобилайзер войдет в режим охраны. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |

# Text boxes

звуковые сигналы соответствующего типа блокировки

НР  - H-type

НР  - S-type

НЗ  - H-type

НЗ реле - S-type

установка по умолчанию

установка по умолчанию

звуковые сигналы выбора версии иммобилайзера

версия 1.6

версия 1.4

звуковой сигнал технического режима

3 сек

20 секунд

5 сек

™

Сфинкс ™ 1.10

Сверхмалые габариты.

Уникальный алгоритм имитации неисправности двигателя.

Электронный технический режим.

Защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер.

Возможность выбора типа (НЗ или НР) и способа блокировки (S-type или  H-type).

Отсутствие индикатора работы C1.10, создающее трудности для его обнаружения.

Только правильные действия по снятию с охраны  подтверждаются звуковым сигналом.

Исключительная надежность иммобилайзера обеспечивается самой передовой элементной базой и современной SMD–технологией производства.

Meguna ® Company

www.meguna.ru        meguna@mail.ru

Иммобилайзер 1.10

Технические характеристики

синий

белый

Сфинкс™  1.10

сенсор

Рекомендуемое подключение С1.10

к выключателю педали тормоза

При таком подключении:

- СФИНКС 1.10 сохраняет работоспособность при неисправном предохранителе стоп-сигналов.

- В случае неработающих стоп-сигналов при выключенном зажигании возможно применение версии 1.6.

предохранитель

VD1 (10 A)

стоп-сигнал

выключатель педали тормоза

+12 V

Схема подключения С1.10

+12 V

выход (–) к реле блокировки

выключатель педали тормоза (–)

выключатель педали тормоза (+)

зажигание (+)

корпус

+ 12 V DC

коричневый

черный -

фиолетовый

синий

белый

желтый

черный

красный